## Slide 1
Алкилирование. Задачи процесса, основные катализаторы

## Slide 2
Алкилирование
химическая реакция, в результате которой алкильная группа вводится в органическую молекулу по механизму присоединения или замещения
Сырье: метан, этан- в реакцию не вступают; практическое значение имеет только С3-С5, легче всего изобутан.
Реакция протекает с выделением теплоты, поэтому при невысоких температурах и давлении процесса 0,1-0,6 МПа
Состав продуктов процесса алкилирования изобутана различными олефинами

## Slide 3
Катализаторы - жидкие кислоты (H2SO4 или HF)
В мире более 220 установок алкилирования:
около 120 установок фтористоводородного алкилирования, мощность установок 0,05 до 0,50 млн т алкилата в год;
Около 70 установок сернокислотного алкилирования мощностью от 0,15 до 1,50 млн т алкилата в год.
H2SO4
HF
Фирмы «UOP», «Phillips Petroleum», «Техасо», «Mobil» внедряют различные добавки для снижения летучести HF и возможности образования аэрозолей HF и их выбросов
Техническое оформление процесса алкилирования отличается применяемыми методами охлаждения.
Используются следующие системы охлаждения:
внешнее охлаждение,
автоохлаждение,
охлаждение сырьевого потока.
Недостатки: относительно высокий расход катализатора, высокий уровень опасности реагентов для здоровья человека и окружающей среды, утилизация отработанной кислоты, нейтрализация полученного алкилата из реакционной среды, высокая токсичность и коррозионная активность серной и фтористоводородной кислот.

## Slide 4
Хлорид алюминия
!!! Но неселективный катализатор за счет преобладания в процессе побочных реакций диспропорционирования, изомеризации и крекинга
алкилирование протекает по карбокатионному механизму и включает несколько стадий
1. образование карбокатионов (протонирование)
2.алкилирование – взаимодействие образовавшихся ионов с олефинами
электрофильное присоединение к бутену
3. изомеризация карбокатионов (образованию более стабильного иона)
«+» у четвёртого атома углерода менее стабилен по сравнению с изомеризованным катионом, поскольку третичный катион (образованный после изомеризации) является более стабильным по сравнению с
вторичным карбокатионом
4. обрыв цепи (гидрид-ионный перенос) – отрыв гидрид-иона от молекулы изобутана на карбокатион С8+
подвергаются гидридному переносу преимущественно с изобутаном с образованием соответствующих разветвленных парафинов

## Slide 6
Цеолиты
протонирование первичного атома углерода изопарафина
!!! Первичные атомы углерода по сравнению с третичными имеют значительное преимущество в доступности к активному центру гетерогенного катализатора.
Ряд активности для атомов водорода при различных атомах углерода: перв-СН>втор-СН>трет-СН.
алкилирование
взаимодействие стабилизированного
цеолитом первичного карбокатиона с бутеном-2
образованный таким образом
интермедиат может быть стабилизирован отрицательно заряженными позициями
цеолитной решеткой катализатора
жидкофазное алкилирование изобутана бутеном-2
Алкилирование изобутана бутеном-2 проводили в жидкой фазе при температуре 50 ⁰С и давлении 2,5 МПа с мольным соотношением изобутан/олефин равным 15 и с объемной скоростью подачи сырья 1 ч-1
Снизить температуру и давление проведения реакции алкилирования можно введением в состав кристаллической решетки катионов редкоземельных элементов и металлов группы Pt

## Slide 7
Сульфатированные оксиды
Сульфатированные оксиды циркония S-Zr
высокая активность и стойкость к коксообразованию в процессе алкилирования изобутана олефинами
при температуре, начиная с комнатной, изобутан превращается в н-бутан, а также в изоалканы С8, максимальный выход которых наблюдался при 100—105 °С.
получают путем обработки оксидов соответствующих металлов
1 Аморфный гидрат диоксида циркония
высушивается при 100-150 ⁰С;
2 Сульфатирование H2SO4, (NH4)2SO4, SO2 и SO3;
3 Прокалка при 500-600 ⁰С

## Slide 8
Недостатки гетерогенных катализаторов:
небольшое число каталитически активных центров катализатора,
короткий срок службы катализатора, вызванный быстрым закоксовыванием,
диффузионное осложнение в порах катализатора, вызванное высокой скоростью реакции алкилирования изобутана.
Регенерация дезактивированных гетерогенных катализаторов
Окислительная регенерация – процесс контролируемого выжига кокса кислородосодержащими смесями при температурах катализа; регенерирующий агент – воздух, температура – 580⁰С, давление – (0,4÷2)*10- 3МПа, время 3÷4 ч. Однако ОР цеолитных катализаторов изменяет морфологию, что уменьшает срок их службы, поэтому применяют ограничено.
Регенерация с использованием ВСГ при температуре 300 ºС и давлении 1,5 Мпа.

## Slide 9
В создании промышленных версий катализаторов твердокислотного алкилирования может быть выделено два основных подхода
1) увеличение плотности кислотных центров катализатора и достижение высокой степени регенерации
Инженерное оформление технологии процесса предусматривает регулирование продолжительности реакционного цикла, параметром регулирования является кратность циркуляции катализатора между реактором и регенератором.
Фирмой UOP разработала процесс «Alkylene» при 10—40 °С. Используется жидкофазный транспортный лифт-реактор, который непрерывно подает свежеактивированный катализатор для контакта с реагентами
2) Разработка промышленных версий катализаторов твердокислотного алкилирования
конструирование версий катализаторов, стабильных до 24 ч, что позволяет работать по схеме периодической регенерации катализатора. Например, технология, базирующаяся на катализаторах такого типа, - процесс «ExSact», разработанный фирмой Exelus: промышленная установка включает два работающих попеременно колонных реактора с неподвижным слоем катализатора с вводом бутенового сырья в несколько точек по высоте и секцию разделения.