## Slide 1: Дисциплина «Метрологическое обеспечение измерении»
Ассоц. проф., к.т.н., PhD Ережеп Д.Е.
Лекция 2. Важнейшие производные единицы СИ для различных областей науки и техники
Институт Энергетики и Машиностроения
Кафедра Стандартизации, Сертификации и Метрологии
d.yerezhep@satbayev.university

## Slide 2
Международная система единиц обозначается символом СИ, и ее основными единицами являются: метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина, кандела и моль.
В соответствии с решениями X и XI Генеральных конференций по мерам и весам Международная система единиц (СИ) должна применяться как предпочтительная во всех областях науки, техники и народного хозяйства.
2
Важнейшие производные единицы СИ
для различных областей науки и техники

## Slide 3
3
Основные единицы СИ
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Сопротивление материалов, строительная механика |  |  | 
Продольная и поперечная силы в сечении бруса | Ньютон | H | N
Интенсивность распределенной нагрузки, жесткость при распределении и сжатии, жесткость пружины | Ньютон на метр | H/м | H/m
Напряжение, касательное напряжение, модуль упругости, модуль упругости при сдвиге, предел прочности, сопротивление материала (нормативное, расчетное) | Паскаль | Па | Pa
Градиент напряжения | Паскаль на метр | Па/м | Pa/m

## Slide 4
4
Важнейшие производные единицы СИ
для различных областей науки и техники
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Угловая деформация (деформация сдвига) | Радиан | рад | rad
Изгибающий момент, крутящий момент | Ньютон-метр | Нм | Nm
Интенсивность распределения момента | Ньютон-метр на метр | Н м /м | Nm /m
Жесткость при кручении, жесткость при изгибе | Ньютон-метр на радиан | Нм/рад | Nm/rad
Гибкость пружины | Метр на ньютон | м/Н | m/N
Напор | Метр | м | m
Производительность (подача) насоса | Кубический метр в секунду | м/с | m³/s
Расход материала покрытия | Килограмм на квадратный метр | кг/м² | kg/m²
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Угловая деформация (деформация сдвига) | Радиан | рад | rad
Изгибающий момент, крутящий момент | Ньютон-метр |  | 
Интенсивность распределения момента | Ньютон-метр на метр |  | 
Жесткость при кручении, жесткость при изгибе | Ньютон-метр на радиан |  | 
Гибкость пружины | Метр на ньютон | м/Н | m/N
Напор | Метр | м | m
Производительность (подача) насоса | Кубический метр в секунду |  | m³/s
Расход материала покрытия | Килограмм на квадратный метр | кг/м² | kg/m²

## Slide 5
5
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Геометрия и кинематика |  |  | 
Площадь | Квадратный метр | м² | m²
Объем, вместимость | Кубический метр | м³ | m³
Частота | Герц | Гц | Hz
Скорость | Метр в секунду | м/с | m/s
Ускорение | Метр на секунду в квадрате | м/с² | m/s²
Угловая скорость | Радиан в секунду | рад/с | rad/s
Угловое ускорение | Радиан на секунду в квадрате | рад/с² | rad/s²
Кинематическая вязкость | Квадратный метр на секунду | м²/с | m²/s
Объемный расход | Кубический метр в секунду | м³/с | m³/s

## Slide 6
6
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Статика и динамика |  |  | 
Плотность | Килограмм на кубический метр | кг/м³ | kg/m³
Удельный объем | Кубический метр на килограмм | м³/кг | m³/kg
Удельный вес | Ньютон на кубический метр | H/м³ | N/m³
Момент силы, момент пары сил | Ньютон-метр | Hм | Nm
Момент инерции (динамический момент инерции) | Килограмм-метр в квадрате | кгм² | kgm²
Момент инерции плоской фигуры | Метр в четвертой степени | м⁴ | m⁴
Момент сопротивления плоской фигуры | Метр в третьей степени | м³ | m³
Градиент давления | Паскаль на метр | Па/м | Pa/m
Количество движения (импульс) | Килограмм-метр в секунду | кг/с | kgm/s
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Статика и динамика |  |  | 
Плотность | Килограмм на кубический метр | кг/м³ | kg/m³
Удельный объем | Кубический метр на килограмм | м³/кг | m³/kg
Удельный вес | Ньютон на кубический метр | H/м³ | N/m³
Момент силы, момент пары сил | Ньютон-метр |  | 
Момент инерции (динамический момент инерции) | Килограмм-метр в квадрате |  | 
Момент инерции плоской фигуры | Метр в четвертой степени | м⁴ | m⁴
Момент сопротивления плоской фигуры | Метр в третьей степени | м³ | m³
Градиент давления | Паскаль на метр | Па/м | Pa/m
Количество движения (импульс) | Килограмм-метр в секунду |  | 

## Slide 7
7
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Момент количества движения (момент импульса) | Килограмм-метр в квадрате в секунду | кгм²/с | kg
Импульс силы | Ньютон-секунда | Н | N s
Массовый расход | Килограмм в секунду | кг/с | kg/s
Динамическая вязкость | Паскаль-секунда | с | Pa s
Текучесть | Паскаль в минус первой степени секунда в минус первой степени | с | 
Ударная вязкость | Джоуль на квадратный метр | Дж/м² | J/
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Момент количества движения (момент импульса) | Килограмм-метр в квадрате в секунду |  | 
Импульс силы | Ньютон-секунда |  | 
Массовый расход | Килограмм в секунду | кг/с | kg/s
Динамическая вязкость | Паскаль-секунда |  | 
Текучесть | Паскаль в минус первой степени секунда в минус первой степени |  | 
Ударная вязкость | Джоуль на квадратный метр | Дж/м² | 

## Slide 8
8
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Теплота и теплотехника |  |  | 
Температурный градиент | Кельвин на метр | К/м | K/m
Удельное количество теплоты, удельный термодинамический потенциал, удельная теплота фазового превращения, удельная теплота химической реакции | Джоуль на килограмм | Дж/кг | J/kg
Молярная внутренняя энергия, молярная энтальпия, химический потенциал, химическое сродство | Джоуль на моль | Дж/моль | J/mol
Энтропия системы | Джоуль на кельвин | Дж/K | J/K
Удельная теплоемкость, удельная энтропия, массовая теплоемкость газов | Джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг К) | J/(kg К)
Молярная теплоемкость, молярная энтропия, газовая постоянная (универсальная) | Джоуль на моль-кельвин | Дж/(мольК) | J/(mol К)
Объемная теплоемкость газов | Джоуль на кубический метр-кельвин | Дж/(м³К) | J/(m³ · К)
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Теплота и теплотехника |  |  | 
Температурный градиент | Кельвин на метр | К/м | K/m
Удельное количество теплоты, удельный термодинамический потенциал, удельная теплота фазового превращения, удельная теплота химической реакции | Джоуль на килограмм | Дж/кг | J/kg
Молярная внутренняя энергия, молярная энтальпия, химический потенциал, химическое сродство | Джоуль на моль | Дж/моль | J/mol
Энтропия системы | Джоуль на кельвин | Дж/K | J/K
Удельная теплоемкость, удельная энтропия, массовая теплоемкость газов | Джоуль на килограмм-кельвин |  | 
Молярная теплоемкость, молярная энтропия, газовая постоянная (универсальная) | Джоуль на моль-кельвин |  | 
Объемная теплоемкость газов | Джоуль на кубический метр-кельвин |  | J/(m³ · К)

## Slide 9
9
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Тепловой поток | Ватт | Вт | W
Тепловой поток на единицу длины | Ватт на метр | Вт/м | W/m
Поверхностная плотность теплового потока | Ватт на квадратный метр | Вт/м² | Вт/м²
Объемная плотность теплового потока | Ватт на кубический метр | Вт/м³ | Вт/м³
Коэффициент теплообмена (теплоотдачи), коэффициент теплопередачи | Ватт на квадратный метр-кельвин | Вт/(м² К ) | W/(m²K)
Тепловое сопротивление | Квадратный метр-кельвин на ватт | м² ·К/Вт | m²K/W
Тепловое удельное сопротивление | Метр-кельвин на ватт | м·К/Вт | mK/W
Теплопроводность | Ватт на метр-кельвин | Вт/(м К) | W/(m K)
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Тепловой поток | Ватт | Вт | W
Тепловой поток на единицу длины | Ватт на метр | Вт/м | W/m
Поверхностная плотность теплового потока | Ватт на квадратный метр | Вт/м² | Вт/м²
Объемная плотность теплового потока | Ватт на кубический метр | Вт/м³ | Вт/м³
Коэффициент теплообмена (теплоотдачи), коэффициент теплопередачи | Ватт на квадратный метр-кельвин |  | 
Тепловое сопротивление | Квадратный метр-кельвин на ватт | м² ·К/Вт | 
Тепловое удельное сопротивление | Метр-кельвин на ватт | м·К/Вт | 
Теплопроводность | Ватт на метр-кельвин |  | 

## Slide 10
10
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Температуропроводимость | Квадратный метр на секунду | м²/с | m²
Теплота сгорания топлива | Джоуль на килограмм | Дж/кг | J/kg
Удельный расход топлива | Килограмм на джоуль | кг/Дж | kg /J
Излучательная способность (излучательность) | Ватт на квадратный метр | Вт/м² | W/m²
Коэффициент лучеиспускания (постоянная в формуле Стефана—Больцмана) | Ватт на квадратный метр-кельвин в четвертой степени | Вт/(м² К⁴ ) | W/(m²K⁴)
Величина | Единица измерения | Обозначение | 
 |  | СНГ | международное
Температуропроводимость | Квадратный метр на секунду | м²/с | 
Теплота сгорания топлива | Джоуль на килограмм | Дж/кг | J/kg
Удельный расход топлива | Килограмм на джоуль | кг/Дж | kg /J
Излучательная способность (излучательность) | Ватт на квадратный метр | Вт/м² | W/m²
Коэффициент лучеиспускания (постоянная в формуле Стефана—Больцмана) | Ватт на квадратный метр-кельвин в четвертой степени |  | 

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ассоц. проф., к.т.н., PhD Ережеп Д.Е.
d.yerezhep@satbayev.university