## Slide 1: ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 4

## Slide 2: ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ И ОБСЛУЖИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВА
Идея организации в здании «обслуживающего и обслу­живаемого пространств» принадлежит американскому архитектору Луису Кану (1901-1974 гг.). Он осознал, что растущий спрос на техническое обслуживание любого типа в современных зданиях — от каналов для кондицио­нирования воздуха до лифтов — может быть удовлетворен путем размещения последних в очевидно прочных корпусах из каменной или иной кладки, т.е. в «обслужи­вающих» пространствах, и что эта концепция может быть расширена путем разделения всех пространств здания на «обслуживающее и обслуживаемое

## Slide 3: ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ И ОБСЛУЖИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВА
Принцип организации комплекс­ных зданий, повторяющий идею Кана, т.е. принцип «обслуживающе­го и обслуживаемого» пространств, становился все более распростра­ненным. Можно сказать, что этим же принципом обоснован, напри­мер, проект Сиднейского оперного театра (1957-1973 гг., см. стр. 39), в котором Йорн Утзон, вдохновлен­ный древними сооружениями и, в частности, храмами майя, провел разделение, разместив такие места общего пользования, как концерт­ные залы, рестораны и фойе, в зна­менитых ракушках и спрятав все обслуживающие помещения под ними, внутри ступенчатой платфор­мы. Этот принцип также был взят на вооружение британскими архитек­торами, работающими в стиле хай- тек — Норманом Фостером и Ричар­дом Роджерсом.
Ллойдз-билдинг (1979-1986 гг., архитектор Ричард Роджерс, фото справа) в Лондоне, с его выведенны­ми на наружный фасад лестницами, лифтами и коллекторами туалет­ных комнат, является канианским

## Slide 4: РЕГИОНАЛИЗМ
Будучи приверженцами универсальной архитектуры века машин, первое поколение архитекторов-модернистов умышленно игнорировало как условия местности, так и свойства материалов, особенности климата и культуры, традиционно влиявшие на архитектурный проект.
Однако вдалеке от центров происхождения регионализма в архитектуре его преемник — международный стиль — вскоре адаптировался к национальным или местным традициям

## Slide 5: РЕГИОНАЛИЗМ
Отвергая «беспочвенную современ­ную архитектуру», облицовка вил­лы Майреа Алвара Аалто, подобная коллажу, созда­вала аллюзии к местной и модер­нистской архитектуре, в то время как расположенные внутри колон­ны, обернутые полосками бересты и коры ротанга, напоминали о ле­сах Финляндии.
Этот подход был мгновенно принят и распространен Кеннетом Фрэмптоном с помощью несколь­ких версий статьи, изначально названной «К критическому региона­лизму: Шесть очков за архитектуру Сопротивления». Обратившись к фе­номенологии, Фрэмптон призывал уделять внимание топографии, климату, свету и осязаемому боль­ше, чем визуальному.
Пропаганди­руя скорее тектоническую, неже­ли сценографическую форму, как типовую для такого подхода, он поддерживал работы Аалто, Йорна Утзона и, позднее, Тадао Андо. Дома, спроектированные Андо и описыва­емые им как «бастионы сопротивле­ния» западной идеологии потребле­ния, засасывающей традиционную японскую культуру, символизируют этот «критический» идеал

## Slide 6: МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ
Одним из немногих афоризмов, придуманных архитекторами и вошедших в общепринятый язык, является изречение «меньше значит больше». Мис ван дер Роэ использовал его, чтобы выразить подходы к двум аспектам его работы: основывание архитектурного выражения на существенных элементах структуры и устранение визуального беспорядка.
Белоснежные внутри и снаружи, абсолютно плоские поверхности дома Гаспар в Кадисе, Испания, по проекту Альберто Кампо Баеза олицетворяют возросший в конце XX века интерес к минималистскому выражению

## Slide 7: МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ
В архитектуре минималистский дизайн можно рассматривать как отклик на всевозможный беспоря­док — от радиаторов и электриче­ских розеток на стенах до переиз­бытка потребительских товаров, а в более широкой исторической перспективе — как реакцию на исчезновение мастерства. Вместо орнамента, что было осознано вен­скими архитекторами Отто Ваг­нером и Адольфом Лоосом в кон­це XIX века, архитекторы будут все чаще полагаться на «роскошь» утон­ченных, изящных поверхностей — в павильоне Германии в Барселоне чувство роскоши осязаемо благо­даря дорогостоящим натуральным материалам. В творчестве мекси­канца Луиса Баррагана «роскошь» создают интенсивный цвет и свет, а в зданиях Тадао Андо — игра сол­нечных бликов на бетонных стенах изысканной отделки
Архитектура «кожа и кости» дома Фарнсуорта (1946-1951 гг.) из стали и стекла по проекту Миса ван дер Роэ резюмировал эстетику его дизайна «меньше значит больше»

## Slide 8: НАСЛОЕНИЕ
Термин «наслоение» широко, хотя зачастую и расплывчато, используется для обозначения композиционной стратегии, происходящей от кубизма. Отвергая перспективу как средство предложения трехмерного пространства, кубисты строили свои картины из непрозрачных, полупрозрачных или явно прозрачных плоскостей
Временное наслоение было впервые применено в Италии в качестве подхода к сохранению зданий, ставшего широко известным благодаря творчеству Карло Скарпа. Например, в замке Кастельвеккио в Вероне (1959-1973 гг.) Скарпа пришлось осуществить серию разрушений, вмешательств и дополнений, направленных на выяснение сложной истории здания. Новая работа разительно отличалась от старой применением ортогональной геометрии, выбором материалов и детализацией

## Slide 9: НАСЛОЕНИЕ
В двух провокационных очерках, озаглавленных «Прозрачность: бук­вальное и феноменальное» и опу­бликованных в 1963 и 1971 годах, Колин Роу и Роберт Слуцки пред­принимали попытки напрямую привязать архитектуру к кубизму
Колин Роу позже дистанцировался от аспектов статей о «прозрачно­сти», но они оказались достаточно влиятельными, побуждая архитекторов думать о зданиях как о много­слойных композициях. Этот подход будет продвигаться с появлением системы автоматизированного проектирования (САПР), требую­щей чтобы здания были представ­лены в виде множественных слоев данных. Концептуально слои ком­позиции могут быть формальными, материальными или временными.
Грубый гранит Банка Швеции, завершенного в 1976 году по проекту Питера Целъсинга, напоминает рустовку палаццо эпохи Возрождения, но смещенный двухслойный фасад типично модернистский

## Slide 10: НАСЛОЕНИЕ
Спроектированное Элисон и Питером Смитсон для одного из колледжей Оксфордского университета, здание Гарден-билдинг в колледже Св. Хильды (1968-1970 гг.) обеспечивает уединение за полностью застекленным фасадом посредством наслоения вьющихся растений, деревянной перголы и штор.