## Slide 1: Дисциплина «основы средств измерений»
Ассоц. проф., к.т.н., PhD Ережеп Д.Е.
Лекция 9. Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
Институт Энергетики и Машиностроения
Кафедра Стандартизации, Сертификации и Метрологии
d.yerezhep@satbayev.university

## Slide 2: Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
Порядок отнесения технических средств к средствам измерений в РК регламентируется СТ РК 2.178-2009 «ГСИ РК. Установление принадлежности технических средств к средствам измерений» и утвержден Приказом МИТ РК от 12 ноября 2009 года № 312 «Об утверждении Правил установления принадлежности технических средств к средствам измерений».
СТ РК 2.178 распространяется на государст-венные органы управления, физические и юридиче-ские лица, являющиеся производителями, постав-щиками, пользователями средств измерений, прини-мающими решения по ввозу, закупу, применению технических средств при их выпуске из производст-ва, при ввозе, реализации и перед началом эксплуатации.
2

## Slide 3: Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
3
Техническое средство:
Оборудование (прибор), предназначенное для выполнения каких-либо технических функций.
Техническое средство может являться частью механизма, системы, машины.
Средство измерений:
Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики.
Проведение работ по установлению принадлежности технических средств к средствам измерений осуществляется в целях обеспечения единства измерений, защиты прав и законных интересов граждан и экономики РК от последствий недостоверных результатов измерений

## Slide 4
4
Задачами установления принадлежности технических средств к средствам измерений являются:
выявление средств измерений из парка ввозимых и производимых технических средств;
проведение работ по приведению средств измерений в соответствие с законодательством РК в области обеспечения единства измерений путем проведения испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки/калибровки средств измерений согласно СТ РК 2.21, СТ РК 2.30, СТ РК 2.4, СТ РК 2.12.
Критериями отнесения технических средств к СИ являются:
Для технических средств, ввозимых повторно или
Порядок отнесения технических средств к средствам измерений

## Slide 5: Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
5
ранее производимых наличие их в реестре государственной системы обеспечения единства измерений (реестр ГСИ), наличие в Номенклатурном перечне, утвержденным Приказом МИТ РК от 06 апреля 2009 года № 517-од (перечень);
Для технических средств отсутствующих в реестре ГСИ и перечне осуществление измерений с нормированной точностью и наличие метрологи-ческих характеристик в соответствии с ГОСТ 8.009.
СИ классифицируются по видам измерений по СТ РК 2.42. Примерами СИ являются СИ массы (весы, гири и т.д.), давления (манометры, вакуумметры и т.д.), электрических величин (амперметры, счетчики электрической энергии и т.д.) и прочие.

## Slide 6: Классы точности средств измерений
6
К СИ также относятся:
измерительные системы (автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) и т.д.);
стандартные образцы состава свойств веществ и материалов (СО), представляющие образцы веществ и материалов по ГОСТ 8.315 -97 «ГСИ РК. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» (СО состава водных растворов ионов кадмия, СО состава фенола и т.д.);
аттестованные смеси по СТ РК 2.10 -2009 «ГСИ РК. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения» (аттестованная смесь бентазона, аттестованная смесь хлортал-диметила и т.д.).

## Slide 7
7
Установление принадлежности технических средств к СИ осуществляют пользователи технических средств при их выпуске из производства, при ввозе, реализации и перед началом эксплуатации.
Источниками для принятия решения по отнесению технических средств к средствам измерений являются:
информация, поступающая от производителя технических средств;
нормативная документация;
техническая (эксплуатационная) документация;
намерения по использованию;
данные реестра ГСИ.
Порядок отнесения технических средств к средствам измерений

## Slide 8: Основные требования к применению СИ
При затруднениях установления принадлежности технических средств к СИ, ввиду сложности технических средств, данная процедура по заявке пользователя осуществляется Государственным научным метрологическим центром (далее – ГНМЦ, на сегодня РГП на ПХВ «КазИнМетр») на договорной основе.
Общий порядок установления принадлежности технических средств к средствам измерений:
пользователю необходимо направить заявку с технической документацией в адрес уполномоченного органа (КРТМ);
уполномоченный орган направляет заявку и комплект документов, сопровождающий техническое средство для экспертизы в ГНМЦ.
8

## Slide 9: Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
9
Заключение рассматривается на техническом совете ГНМЦ, решения которого с представленной документацией передаются на рассмотрение Научно-технической комиссии по метрологии уполномоченного органа (НТК) для принятия окончательного решения;
ГНМЦ, на основании решения НТК, направляет письмо с соответствующим решением пользователю.

## Slide 10: Порядок отнесения технических средств к средствам измерений
10
Заключение рассматривается на техническом совете ГНМЦ, решения которого с представленной документацией передаются на рассмотрение Научно-технической комиссии по метрологии уполномоченного органа (НТК) для принятия окончательного решения;
ГНМЦ, на основании решения НТК, направляет письмо с соответствующим решением пользователю.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ассоц. проф., к.т.н., PhD Ережеп Д.Е.
d.yerezhep@satbayev.university