## Slide 1
Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет,
Кафедра “Геофизики”

## Slide 2: Пожалуйста, представьтесь...
Имеется ли опыт работы?
Какое у вас базовое образование (по бакалавриату)?
Спецификация работы?
Каковы ваши текущие цели и задачи?
Что вы хотите получить от данного курса?
21.01.2023
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
2

## Slide 3: Ваши ответы и вопросы очень важны…
Говорите мне, если я веду занятие слишком быстро или
слишком медленно.
  Останавливайте, если вам что-то непонятно.
Требуйте, если нужно, более подробных объяснений.
  Предлагайте интересующие вас темы и направления по дисциплине.

## Slide 4: Задавайте вопросы
6
Практика проведения аналогичных курсов показала
высокую эффективность только в тех случаях, когда регулярно и на интерактивной основе происходит общение между преподавателем и студентами.
Если для Вас что-нибудь не понятно:
Задавайте вопросы!

## Slide 5: Методика и способы обучения
Построение курса по модулям.
PowerPoint: слайды, семинары, постановка и разбор задач/проблем.
Видиоролики по курсу.
Гибкий и интерактивный дизайн курса.
Возможно включение более продвинутых модулей во время курса.
6
значимости
Обсуждение некоторых аспектов коммерческой
сейсмоcтратиграфии.
Свободная обратная связь с преподавателем.
Командная работа, получение знаний друг от друга.

## Slide 6: Применение современных методов геологоразведки при оценке резервуаров. Получение, анализ и интерпретация геолого-геофи- зических данных
Cодержание лекции 1:
Сейсмостратиграфия – это инструмент для реконструкций и контроля
процессов осадконакопления:
Место сейсмостратиграфического анализа в «продвинутых» методах поисков и
разведки месторождений нефти и газа.
Методология и базовые принципы сейсмостратиграфического анализа.
Особенности сейсмостратиграфического анализа в терригенных и карбонатных отложениях.
Некоторые общие выводы.
.
6

## Slide 8: Место сейсмостратиграфического анализа в комплексе методов поисков и разведки месторождений нефти и газа
Комплексный анализ ГГД
Оценка потенциала нефтегазоносной системы
Региональная геология и тектоника
Структурные реконструкции и моделирование
Сейсмостратиграфия
История осадконакопления (коллектора)
Структурно- формационный анализ
Интеграция результатов анализа
Финальные Результаты
8
21.01.2023
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева

## Slide 9: Ключевые факторы, определяющие структуру осадочных тел

## Slide 10: Введение в сейсмическую стратиграфию
Сейсмостратиграфия (сиквенс- стратиграфия)- это метод стратиграфической интерпретации, который объединяет (комбинирует) хроностратиграфический порядок напластований отложений, их структурный каркас и геометрическое взаимоотношение (расположение) слагающих их фаций в установлении условий осадконакопления и прогноза непрерывности пластов.

## Slide 11: Сейсмостратиграфия - инструмент для реконструкций и контроля процессов осадконакопления
Сиквенс* – это пакет генетически связанных формаций горных пород, ограниченных поверхностями несогласий, генезис которых связан с изменениями в обстановках осадконакопления.
Базовое положение - образование сиквенсов
и ограничивающих их
поверхностей несогласий связано с изменениями в базовом уровне, который
определяется эвстатическими колебаниями уровня моря, связанных с геоундациями.
Примечание: прекращение прослеживания указывает на несогласия и перерывы в осадконакоплении.
Сиквенс - стратиграфия используется для построения структурной модели и
реконструкциии обстановок
осадконакопления, выяснения особенностей
флюидонасыщения* при проведения поисков и разведки месторождений УВ.
Базовый принцип - выявление и идентификация поверхностей несогласий, т.е.
перерывов в осадконакоплении, связанных с прекращением прослеживания
рефлекторов и отождествляемых с ними горизонтов.

## Slide 12: Сопоставление графиков ОИУМ (относительных изменений уровней моря по Вейлу; 1982) и изменений площадей покрытых морем в мезозой-кайнозое

## Slide 13: Сейсмостратиграфия - инструмент для реконструкций и контроля процессов осадконакопления
сейсмостратиграфического
(сиквенс-стратиграфического)
Методология
анализа:
1. Идентифицируются генетические типы пород и ограничивающие их поверхности несогласий по литолого-стратиграфическим разрезам в горных обнажениях, керну в скважинах, каротажу и сейсмическим данным.
карбонатные, эвапоритовые) и ограничивающими их
2. Осуществляется привязка генетических типов пород (терригенные,
поверхностей
несогласий к моделям осадконакопления, цикличной смене литолого- стратиграфических комплексов пород, тектонической обстановке по комплексу сейсмических и каротажных данных, горным обнажениям.
Сиквенс- стратиграфия - это скорее всего подход или метод изучения стратиграфической последовательности, а не всеобъемливающая модель или шаблон, в который должны укладываться любые совокупности данных.

## Slide 14: Сейсмостратиграфия
Применение сейсмостратиграфии требует комплексное использование всей совокупности данных, описание обнажений, каротажных диаграмм, сейсмических данных, биостратиграфии.
Кроме того, при выполнении сейсмостратиграфического анализа следует привлекать следующие научные дисциплины: фациальный анализ, анализ осадочных систем, биостратиграфия и т.д..
Преимущества:
Непрерывная интерпретация в межскважинном пространстве.
Эффективное прогнозирование пространственного и временного распределения фаций коллекторов, покрышек и нефтегазоматеринских свит.
Сравнение 2D и 3DОграничена срезанием отражающих горизонтов.
Недостатки:
Ограниченная разрешающая способность, множественность ОГ, неопределенность истинного значения прекращения прослеживания отражений.
Нужна привязка к «возрастным» данным по скважинам.

## Slide 15: Сейсмостратиграфия
Сиквенс-стратиграфический подход применяется к отложениям разного возраста от протерозойских до четвертичных, применительно к различным обстановкам осадконакопления.
Скорость прогибаний, интенсивность поступления осадков, энергия бассейна, биогенная активность образуют последовательность переменных величин, что приводит к большому числу комбинаций и вариантов образования геологических тел.

## Slide 16: Сейсмостратиграфия - инструмент для реконструкций и контроля процессов осадконакопления
Особенности сейсмостратиграфического анализа в терригенных отложениях

## Slide 17: Привлечение скважинной информации* для сейсмостратиграфи- ческого анализа- русловый комплекс, сформировавшийся в условиях «врезанной долины»

## Slide 18: Сейсмическая сиквенс-стратиграфия
Почему прекращается прослеживание отражений?
Верхняя граница
Нижняя граница
Эрозионный срез
Те
ктонический
срез
Кажущийся срез
Кровельное
Topпlaрpилегание
Подошвенное налегание (береговое)
Подошвенное налегание (морское)
Подошвенное прилегание
Подошвенное прилегание

## Slide 19
:
Перерывы в слоистости - подошвенное налегание- подошвенное прилегание- кровельное прилегание (практическое упражнение

## Slide 20: Интерпретация сейсмических разрезов (упражнение по сиквенс-стратиграфии)
Решение
Перерывы в слоистости - подошвенное налегание-подошвенное прилегание- кровельное прилегание

## Slide 21: Пример из сейсморазведки – сколько здесь сиквенсов?

## Slide 22: Фактический сейсмический разрез через платформу Натик: а) Сейсмический разрез; б) Интерпретированный разрез.
Утолщенные оси синфазности по кровле Натик (синий цвет) показывают присутствие канала. Положение прогнозируемых осадочных комплексов: цикл 1-1 формирование аградационного комплекса; циклы 1-2 и 1-3 проградационные комплексы; 1-4 цикл образования каналов.

## Slide 23: Понятийная база сейсмостратиграфии
Максимально погруженная поверхность
Конденсирован- ный покров

## Slide 24: Дельта на краю шельфа
Проградация
/
Аллювиально-дельтовая равнина
Континентальный шельф Край
шельфа
Продельта
Фронт дельты / барьерная отмель
Скв.
Скв.
Дельта
Дельтовая
равнина
Барьерная отмель
Продельта
(по Bjorlykke, 1989, с изменениями)
у.м.
Шельф

## Slide 25: Связь геологических и сейсмических сиквенсов
Поверхность максимального затопления
Граница сиквенса
Поверхность конуса выноса
Поверхность абиссального
конуса выноса

## Slide 26: Сиквенс-стратиграфия: колебания уровня моря
Высокий относительный уровень моря | Поверхности затопления. Отложения с хорошими коллекторскими свойствами образуются вблизи берега. Маркирующие горизонты – морские глины. Легкая датировка (поверхности затопления с глинами).
Низкий уровень моря | Осушение части шельфа. Донный врез речных долин. Отложения с хорошими коллекторскими свойствами образуются вдали от берега. Маркирующие горизонты – несогласия. Затрудненная датировка (эрозия, несогласия).

## Slide 27: Обобщенный разрез по профилю сейсморазведки 2-D
Несогласие
Трансгрессивное прилегания
Прекращение отражений
Modified from Bally, 1989
21.01.2023
27

## Slide 28: Схематический разрез по площадному распределению трех элементов в геологическом строении Приобского месторождения, иллюстрирующих положение клиноформ и соответствующих им лито-фаций
Проградация (наращивание) к вертикально упакованными толстым песчаникам и тонким аргиллитам
Проградационный склон с накоплением аргиллитов и спорадических песчаников
Проградационное, глубоководное переслаивание песчаников и аргиллитов
Трансгрессивные аргиллиты с тонкими пластами песчаников
Шельф / склон (Окраина)
Основание склона
(Аббисаль)
Шельф платформы
Ундаформа
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
Фондаформа
Шельфово-склоновая
клиноформа

## Slide 29: Клиноформы и соответствующие фации
Продуктивная зона
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
Разведочная скважина
Эксплуатационная скваж.
Границы интервалов
Название резервуаров
Песчано-алеврит. слои
Основание Черкашинской свиты
Стратиграфия имеет серьезное значение для разработки месторождения

## Slide 30: Сейсмостратиграфия - инструмент для реконструкций и контроля процессов осадконакопления
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
Особенности сейсмостратиграфического анализа в карбонатных отложениях

## Slide 31: Масштабы в сиквенс- стратиграфии карбонатов
Секции A и B показывают соотношение геометрических ансамблей ОВ типичных осадочных сиквенсов (геологический и сейсмический разрезы).
Секции C and D показывают типовую последовательность в резервуарах шельфовых карбонатов (геол. разрез)
Секция D показывает уровень фильтрационных интервалов необходимых для описания модели продуктивности резервуара.
Секция D соответствует от 1/4 до ½ сейсмического импульса.
Примечание: TSFS- travelling surface floading
systems; SF – shallow facies
C
D
B
A
(from Kerans and Tinker, 1997)
Региональный
Площадной
Формационный
Фильтрационные интервалы
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
31

## Slide 32
Antecedent Surface
Sea Level
Platform
Drowning
Antecedent Surface
Sea Level
Subaerial
Exposure
SB
Antecedent Surface
Sea Leve
l
Keep Up
MFS
Antecedent Surface
Sea Level
Catch Up
Antecedent Surfac
e
Sea Level
Start Up
Transgressive
Systems Tract
Highstand Systems
Tract
Lowstand
Systems Tract
Platform Drowning (Drowning
Unconformity)
Maximum Flooding Surface (MFS)
Sequence Boundary (SB)
(modified from Emery and Myers, 1996)
Модель изолированной карбонатной платформы
Субаэральная
денудация
Рост
Затопление платформы
Тракт трансгрес- сивного цикла седиментации
Тракт высокого стояния уровня моря
Тракт низкого
стояния уровня моря
Затопление
платформы
Предшествующ. поверхность
Предшеств. поверхность
Прешеств. поверхность
Предшеств.поверхность
Предшеств. поверхность
Не изменяется
Сохр.высокого
уровня
Уровень моря
Границы сиквенсов (SB)
Период высокого стояния
уровня моря (MFS)
Уровень моря
Уровень моря
Уровень моря
Начало
седиментогенеза
Уровень моря
21.01.2023 КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
32

## Slide 33: Концепция сиквенс-стратиграфии позволяет:
36
Осуществлять увязку скважинных и сейсмических данных & проводить корреляцию и трассирование структурно-формационных комплексов пород в осадочных бассейнах.
Понять степень непрерывности горизонтов коллекторов (как терригенных,
так и карбонатных коллекторов по месторождению и бассейну).
Начать интерпретацию литолого-стратиграфических напластований, даже до бурения.
Ключевые положения “Сиквенс-Стратиграфии”:
  Количественный и качественный анализ сейсмических данных.
  Корреляция разрезов с данными ГИС высокого разрешения.
  Привлечение биостратиграфии.
  Описание и анализ керна.

## Slide 34: Схема соотношения био-, лито-и сейсмостратиграфических подразделений платформенного чехла Припятского прогиба (по И.Д.Кудрявцеву;1993)
36

## Slide 35: Сейсмостратиграфия - инструмент для реконструкций и контроля процессов осадконакопления
36
Некоторые общие выводы:
Сейсмостратиграфия - это руководство по реконструкции генезиса и истории развития осадочных пород, позволяющее интерпретировать и в последующем картировать и как однократные, так и многократно повторяющиеся циклы седиментогенеза.
Циклы седиметогенеза находятся в форме определенно связанных осадочных литофаций, часто повторяющихся по вертикали, со схожей геометрической и структурированной организацией слагающих их комплексов пород.
Методология сиквенс - стратиграфии описывает порядок, в котором осадочные
тела были отложены и их геометрическое расположение друг другу.

## Slide 36
Благодарю за внимание!
Thank you for your attention!
Назарларыңызға рахмет!
36