## Slide 1
Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет, Кафедра “Геофизики”

## Slide 2: Cейсмическая интерпретация
Объекты изучения
Сейсмическая интерпретация.
Определение ловушек.
Структурное картирование.
Сейсмическая интерпретация амплитуд.
Обстановки осадконакопления.
Сейсмостратиграфия.
Важный акцент
Сейсмическая интерпретация позволяет:
Расположить скважины оптимальным образом.
Осуществить разведку перспективных площадей и выявить скопления УВ.
При конвертации сейсмических карт в глубинные необходима точность в
определении сейсмических скоростей.

## Slide 3: Объекты изучения
Основные концепции интерпретации.
Сейсмические наблюдения и обработка.
Интерпретация:
  Картирование в целях оптимального расположения скважин.
  Сейсмическая стратиграфия.
  Анализ амплитуд.
Продвинутые методы для оценки коллекторских свойств горных пород:
  Aтрибуты.
  AVO.
  Инверсия.

## Slide 4: Направления сейсмической интерпретации
S
N
Структура
Литология
Поровый флюид
Трещиноватость
Давление

## Slide 5: Типы ловушек углеводородов
Структурная
Стратиграфическая
Комбинированная

## Slide 6: Структурные ловушки (для углеводородов)
й
т
Водо- Нефтяно Контак
Газ
(modified from Bjorlykke, 1989)
Газо-нефт.
Контакт
Нефть
Складка
Замок
Нефть
Сланцы
Ловушка
Трещиноватый фундамент
Нефть
Salt
Diapir
Соля-
ной купол

## Slide 7: Массивные ловушки (для углеводородов)
Песчаник
Газ
Нефть
Глины

## Slide 8: Приразломные (тектонически -экранированные ловушки)
Нефть / Газ

## Slide 9: Ловушки стратиграфического типа
(modified from Bjorlykke, 1989)
Несогласные
Выклинивающиеся
Нефть/газ
Несогласия
Нефть/Газ
Водяной контакт
Шнурковые (каналовые)
Нефть/газ
03.05.2022
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
9

## Slide 10: Концептуальная модель сейсморазведки
Time
Использование источника
Отраж. способность
Потери
Помехи
Сейсмич. трассы
+ =
*
x
03.05.2022
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
10

## Slide 11: Месторождение Аугер и соляной купол Аугер
(Kendrick, 2000)
SALT
03.05.2022
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
11

## Slide 12: Сейсмический разрез, месторождение Фриско Сити
Modified from Montgomery and others, 1997

## Slide 13: Месторождение Северный Фриско Сити: 3-D Сейсмический профиль
Modified from Montgomery and others, 1997
Back-stepping Кровля Sandstone Lobes Хайнсвилл | 
Фундамент | 

## Slide 14: Месторождение Рам, L-пески, Мексиканский залив
L Sand
J Sand
SW
NE
1000 ft
~100’ net gas
Channel fill
(По Клемансо и др., 2000)
 | VK 956 #1 |  | VK 912 #2 | 
L пески J.пески 100 футов газо- ? 3000 ft насыщ. мощнос Заполнение ти канала |  |  |  | 
ЮЗ
СВ

## Slide 15: Временной разрез, иллюстрирующий газонасыщенные пески “N”
3363 ft
J sand
L sand
M sand
Tertiary Cretaceous Unconformity
West
East
N sand
4.0 s
4.5 s
Ram/Powell Field
(Clemenceau et al., 2000)
15

## Slide 16: Типы сейсмической интерпретации
Структурная – картирование и глубинная конверсия.
Стратиграфическая – анализ обстановок осадконакопления.
Амплитуды/Атрибуты/Инверсия – качество прогноза.
В различных комбинациях все они сегодня используются на рабочих станциях.

## Slide 17: Структурная интерпретация- стадийность картирования по данным сейсморазведки 2D
Определение местоположения профилей и точек пересечения на
основной карте.
Корреляция рефлекторов.
Индицирование («пикирование») ограничений разломов.
Увязка сейсмических профилей и их скважинный контроль.
Пикирование времени отражений выбранных интервалов.
Картирование изогипс.
Глубинная конверсия с использованием скоростного контроля.

## Slide 18: Система профилей сейсморазведки 2D
Calibration well
36800
36700
36900
30750
30990
31025
30950
30910
30870
30830
30790
37100
37000
37200

## Slide 19: Методы структурной оценки:
3000
4000
B
B
A
2200
Depth (ft) below sea level
+
+
+
+ +
+ +
Структурная карта
03.05.2022
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева
19
(modified from Lees, 1952)
A
Ft
0
1000
22000000
5000
++
+
++ +
++
++
+
KK HHoorriizzoonn + +

## Slide 20: Визуализация УВ резервуара

## Slide 21: Корреляция рефлекторов (осей синфазности)
Амплитудная выразительность.
Характер сейсмических импульсов.
Частотный диапазон волнового пакета.
Уменьшение амплитудной выразительности и расщепление волнового пакета.
Не заретушированность сейсмическими шумами.

## Slide 22: Корреляция рефлекторов.

## Slide 23
Top Dammam
Top Rus
Middle UER
Top Shuaiba
Top Kharaib

## Slide 24: Увязка сейсмических профилей и их скважинный
Геологическая привязка к сейсморазведке
Одним из направлений считается построение синтетических сейсмограмм
контроль
Литологическая интеграция данных каротажа и сейсморазведки

## Slide 25: Синтетические сейсмограммы
Традиционно используют привязку отражений к геологическим поверхностям в скважине.
Необходимо редактирование акустического и плотностного каротажа и, особенно, сейсмического импульса.
Диаграмма коэффициента отражений рассчитывается и сворачивается с сейсмическим импульсом.
Синтетическая сейсмограмма фильтруется при сопоставлении с фактическими сейсмическими данными.

## Slide 26: Структурное картирование - от времени к глубине
Обычно сейсмическая интерпретация и картирование выполняется
в 2-х мерной временной области.
Сейсмические (временные карты) конвертируются в глубинные, используя известные или рассчитанные зависимости времени от глубины или модели интервальных/средних скоростей как функцию от глубины или времени.
Сейсмокаротаж или ВСП в скважинах обеспечивают более
надежный контроль.

## Slide 27
Карта изохрон (To)
Cечение изохрон через 10 мс

## Slide 28: Глубинная конверсия
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0 200 400
800
1000
1200
TWT
600
Depth ah (m)

## Slide 29
Карта распределения глубин
Структурная карта с сечением изогипс через 25 футов

## Slide 30: Картирование амплитуд с использованием данных 3D
Амплитуды являются общим атрибутом изучения.
Вариации амплитуд являются причиной латеральных изменений в акустическом импедансе (плотность, скорость) и также могут иметь отношение к изменениям литологии, пористости и насыщенности флюидами.
Вариации амплитуд выделяются по определенным поверхностям (плоским или структурированным) и изображаются в виде цветных карт или 3D моделей.
Элементы осадочных бассейнов, такие как каналы, бары и рифы могут быть закартированы. Площади с высокой пористостью или УВ- насыщением могут обособляться как аномалии «яркое пятно».
Картирование амплитуд может существенно сократить расходы на бурение.

## Slide 31: Структурное положение скважин по данным картирования сейсморазведки 2-D.
Modified from Brown,1996

## Slide 32: Положение скважин после выделения амплитуд по данным сейсморазведки 3D
03.05.2022
КазНИТУ им.К.И.Сатпаева Modified from Brown, 1996
32

## Slide 33: Применение сейсморазведки- контроль данных
Проблемы базы сейсмических данных в карбонатных породах.
Образование поверхностных волн-помех, благодаря жесткой поверхности.
Высокие скорости в карбонатах могут быть причиной низкой
резолюции.
Сложные близповерхностные вариации скоростей могут стать причиной искажений.
На границах переслаивания карбонатов и глинистых пород образуются кратные волны.
Жесткость карбонатных пород ограничивает иногда эффективность прямого прогнозирования.

## Slide 34: Амплитуды могут показать характер насыщения пластовыми флюидами
В осадочных бассейнах, где геологические разрезы сложены относительно молодыми и неконсолидированными породами пластовые вода, нефть или газ могут проявится при изучении амплитуд- прямой прогноз УВ насыщения
Газ или легкая нефть существенно снижают акустический импеданс в пористых зонах в сравнении с минерализованной водой.
Аномалии амплитуд должны быть конформны конфигурации ловушки.
Водонефтяные контакты могут проявляться как плоский рефлектор.
Площадь и мощность аномалии УВ по данным сейсморазведки может быть использована для оценки нефтенасыщенных объемов до бурения.

## Slide 35: Границы флюидонасыщения по 3-D данным
Modified from Brown, 1996
Не интерпретированный разрез
Интерпретированный разрез

## Slide 36: Фундаментальные основы прямого прогнозирования газонасыщенности
Эффект различных свойств резервуара УВ на сейсмический
отклик по присутствию газа (Badley, 1985)
Геологическая модель
Высокопористый песчаник
Яркое пятно
Знак полярности не изменился
Полярность изменилась
Высокие амплитуды
Сейсмическое выражение (нормальная полярность)
Умеренно поровый песчаник или высокопористый известняк

## Slide 37: Свойства резервуаров УВ по данным сейсморазведки - амплитуды
Основы прямого прогнозирования – анализ газонасыщенности.
Пример яркого пятна, плоского пятна в разломном блоке

## Slide 38: Прямой прогноз резервуаров по данным сейсморазведки 3D: формация «Натик»
Амплитудные аномалии по кровле Natih ясно различимы. Практическое боль- шинство скважин пробурено в пределах аномалий. Другая часть аномалий- опоискована на опущенном крыле сброса. В дальнейшем она может быть вовлечена в бурение.
Структурная кон👉ормность DHIs
Неразбуренная часть
DHI

## Slide 39: Прямой прогноз газонасыщенности
Пример аномалий «яркое пятно», «плоское пятно» и эффект понижения скоростей

## Slide 40: Геологический разрез-цвета индицируют интервальные скорости
Расстояние:
метры х

## Slide 41: Сейсмический синтетический разрез. Частота сейсмического импульса 35 Hz

## Slide 42
Благодарю за внимание!
Thank you for attention!
Назарларыңызға рахмет!