## Slide 1: Масса алмасу заңдары және олардың металлургияда қолдануы
Металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы
(кафедра) Металлургиялық процестердің жылуэнергетикасы (пәні)
№3 дәріс
2 академиялық сағат
      Оқытушы - Мамырбаева К.Қ., қауымдастырылған профессор, Ph.D

## Slide 2
Дәріс жоспары
Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары
Диффузиялық шекара қабаты
Массаөткізгіштік (Массопроводность), массабергіштік, массатасымалдау.
Идеал, нақты және ньютондық емес сұйықтықтар туралы ұғымдар
Сұйықтықтар мен газдарда әрекет ететін күштер.
Гидродинамиканың негізгі ұғымдары.
Ағынның үздіксіздік теңдеуі.
Идеал және нақты сұйықтықтардың қозғалыс теңдеулері.
Бернулли теңдеуі.
Құбырлардағы сұйықтықтың қозғалыс режимдері.
Саңылаулар мен саптамалардан сұйықтық пен газдардың ағуы.
Сұйықтықтың жылжуы
Ағынды қозғалыс.
ГЛОССАРИЙ
Идеал сұйықтық.
Нақты сұйықтық.
Ламинарлық режим.
Турбулентті режим.
Үйкеліс.
Қысым.
Үздіксіздік.

## Slide 3
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары
Масса алмасу процестері табиғатта және әртүрлі техникалық құрылғыларда жиі кездеседі.
Олар алдымен, бұл молекулалардың жылу қозғалысы нәтижесінде пайда болатын және концентрациялардың тепе-теңдік таралуын орнатуға әкелетін молекулалық диффузия. Бұл жағдайда біртекті қоспаларда заттың массасы жоғары концентрациясы бар аймақтан осы компоненттің концентрациясы аз жерлерге ауысады, нәтижесінде концентрация теңеседі.
Көптеген жағдайларда масса алмасу жылу алмасуымен бір уақытта жүреді және осы бөлімде біз екі компонентті қоспаларға қатысты осындай процестерді қарастырамыз.
Жылу алмасу сияқты, масса алмасу молекулалық деңгейде де (молекулалық диффузия) және макроскопиялық жолмен де, сұйықтықтың немесе газдың макротүйінділерінің қозғалысы мен араласуы нәтижесінде де жүруі мүмкін (конвективті масса алмасу).

## Slide 4
Масса алмасудың қарқындылығы әдетте белгілі бір бет арқылы оған қалыпты бағытта өтетін заттың мөлшерімен сипатталады. Бұл мән осы компоненттің J массалық ағыны деп аталады. Бірлік бетінен өтетін масса ағыны масса ағынының тығыздығы j деп аталады:
(1)
Дәлірек айтқанда, бұл ұғымдар мына формулалармен анықталады:
(2)
j = const болған жағдайда, ерекше жағдай ретінде бізде J = jF және формула (1) бар. J мәні-компоненттің концентрациясының төмендеуіне бағытталған вектор болып табылады.
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары

## Slide 5
Компоненттердің біреуі үшін біртекті қозғалмайтын ортадағы масса ағынының тығыздығы Фик заңымен анықталады:
(3)
мұндағы D-бір компоненттің екіншісіне қатысты молекулалық диффузия коэффициенті;
𝛒i- компоненттің жергілікті массалық концентрациясы, массасының қоспаның көлеміне қатынасына тең;
𝛕 i = 𝛒i / 𝛒 см — компоненттің салыстырмалы массалық концентрациясы;
n — бірдей концентрацияның бетіне қалыпты бағыт.
dmi /dn туындысы-оның ұлғаюына бағытталған концентрация градиенті. Концентрация градиенті концентрациялық диффузияның қозғаушы күші болып табылады, оның мөлшері осы процестің қарқындылығын анықтайды.
Газдардың кинетикалық теориясынан белгілі (және тәжірибелер мұны растайды) D мәні температураның жоғарылауымен жоғарылайды және газ қысымының жоғарылауымен төмендейді. Оның мәні компоненттердің қатынасына тікелей байланысты, бірақ бұл тәуелділік әлсіз болғандықтан, ол өте сирек ескеріледі. Жалпы алғанда, D коэффициенті физикалық тұрақтылар класына жатады, оның мәні эксперименталды түрде анықталады және тиісті анықтамалықтарда келтірілген.
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары

## Slide 6
р массалық концентрациясы - компоненттің тығыздығы. Қоспаның компоненттері идеал газ күйінде екенін ескере отырып, формуланы (3) парциалды қысым градиенті арқылы жазуға болады:
(4)
мұндағы Dpi - қысым градиентіне жатқызылған молекулалық диффузия коэффициенті.
Егер қоспа гетерогенді болса және оның температурасы әр түрлі нүктелерде әр түрлі болса, термодиффузия пайда болады: компоненттердің бірінің ауыр және үлкен молекулалары суық жерлерге, екіншісінің жеңіл және кішкентайы — жылы жерлерге ауысуға бейім (бұл Соре эффектісі деп аталады). Егер қоспада әртүрлі қысым аймақтары болса, ауыр молекулалары бар компонент жоғары қысым аймағына, ал басқа компонент төмен қысым аймағына ауысқанда бародиффузия пайда болады. Бұл құбылыстардың механизмін молекулалық-кинетикалық теорияда көрсетіледі.
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары

## Slide 7
Жалпы жағдайда, диффузияның барлық үш түрі болған кезде термо - және бародиффузия белгілі бір концентрация градиентін жасайды, бұл қарама-қарсы бағытталған концентрациялық масса алмасуды тудырады, сондықтан уақыт өте келе температура мен қысым градиенттері болған кезде концентрация тепе-теңдігін орнатуға болады. Бұл жағдайда масса ағынының тығыздығы процестің барлық компоненттерін ескере отырып анықталады:
(5)
мұндағы Dt = k,D, Dp = kpD — термо және бародиффузия коэффициенттері;
к, және кр— термодиффузиялық және бародиффузиялық қатынастар.
Конвективті масса алмасу кезінде масса ағыны w жылдамдығымен және компоненттің тығыздығымен анықталады рi:
jKi = piw. (6)
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары

## Slide 8
Молекулалық және конвективті берілістер нәтижесінде заттың жалпы ағыны:
ji = F(j) + jKi. (7)
Массамен бірге энтальпия компоненттері де тасымалданады
Hj = Jihi, (8)
мұндағы hi -нақты энтальпия.
Сонымен, масса алмасу болған жағдайда жылу ағынының тығыздығын келесі теңдеумен сипаттауға болады:
(9)
Мұнда бірінші бөлшек жылуды жылу өткізгіштікті, екіншісі конвекцияны, үшіншісі молекулалық диффузияны ескереді.
1. Масса алмасудың негізгі ұғымдары мен заңдары

## Slide 9
2. Диффузиялық шекара қабаты
Гидромеханикалық және жылу шекара қабаттары туралы ұғымдарға ұқсас, масса алмасуды зерттеуде белгілі бір шекара қабатының пайда болуы туралы айтуға болады. Осы қабатта р концентрациясы және қоныс аударатын компоненттің парциалды қысымы айтарлықтай өзгереді. Шекара қабатынан тыс бұл шамалар өзгермейді және олардың градиенттері dpJ /dn и dpj/dn нөлге тең.
Диффузиялық шекара қабаты, мысалы, булану, материалдарды кептіру, сублимация, адсорбция және десорбция, бу-газ қоспаларының конденсациясы кезінде және басқа жағдайларда пайда болады.
Түсінікті болу үшін, будың аз концентрациясы бар бу-газ қоспасының ламинарлық ағынының үстінен ағып жатқан кезде сұйықтықтың булану процесін қарастырайық (сурет. 1).
Сурет 1 - Диффузиялық шекара қабаты

## Slide 10
Бұл жағдайда сұйықтықтың бетінде қаныққан буы бар қоспаның өте жұқа қабаты пайда болады, оның парциалды қысымы pin tn сұйықтығының беткі қабатының температурасымен анықталады. Жоғарғы қабаттардағы будың концентрациясы мен парциалды қысымы едәуір аз болғандықтан, концентрациялық диффузия пайда болады және" бу молекулалары " ағынның тереңдігіне өтеді.
Сурет 1 - Диффузиялық шекара қабаты
X ұлғаюымен диффузия ағынға тереңірек енеді, қабаттың қалыңдығы артады, ал тарату диаграммасының жоғарғы бөлігі р барған сайын жұмсақ болады. Қабаттың жоғарғы жағында Х>1СТМ болған кезде ішінара қысымның өзгеруі соншалықты аз болады, ол өлшеу құралдарымен бекітілмейді. Содан кейін олар Х> /стм қабаты тұрақтанды деп Айтады. Шекара қабатынан тыс жерде масса алмасу іс жүзінде жүрмейтіні түсінікті, ал масса ағынын анықтау үшін шекара қабатындағы құбылыстарды талдау керек.
2. Диффузиялық шекара қабаты

## Slide 11
Молекулалық масса алмасудың дифференциалдық теңдеулері жылу өткізгіштіктің, энергияның және басқалардың бұрын қарастырылған дифференциалдық теңдеуіне ұқсас шығарылады. Енді, мысалы, шекара қабатының ішінде бөлінген қарапайым аз көлем үшін жылу балансының теңдеуін талдай отырып, барлық жылу ағындарын, соның ішінде масса алмасу нәтижесінде пайда болатын жылу ағындарын ескеру қажет. Атап айтқанда, (9) формуласына сәйкес x бағытында элементар көлемге қатысты жылу ағынын анықтау үшін
(10)
2. Диффузиялық шекара қабаты

## Slide 12
Дифференциалдық теңдеулердің қорытындысының қысқаша сипаттамалары:
жоғарыда айтылғандай, осындай процестегі жылу тепе-теңдігін көрсететін масса алмасу нәтижесінде жылу беруді ескере отырып, энергияның дифференциалдық теңдеуі;
онда қозғалып жатқан концентрациялық диффузиясы бар қоспаның қарапайым аз көлеміне қолданылатын орын аударатын компонент үшін массаның сақталу заңын көрсететін масса алмасудың дифференциалдық теңдеуі.
Жалпы теңдеу (салыстырмалы массалық концентрация арқылы жазылады):
(11)
және сипаттайды:
шекаралық қабат ішіндегі массаның /-ші компоненттің таралуын;
жалпы қоспа үшін жазылған қозғалыстың дифференциалдық теңдеуін;
барлық қоспа үшін үздіксіздіктің дифференциалдық теңдеуін.
2. Диффузиялық шекара қабаты

## Slide 13
3. Масса өткізгіштік, масса беру, масса алмасу.
Қатты фазалық жүйелерде, әсіресе кеуекті денелерде, температура мен концентрация градиенттерін қоса, әртүрлі физикалық факторлардан туындаған масса алмасу процестері де жүреді.
Кептіру кезінде капиллярлық-кеуекті денелердегі ылғалды тасымалдау механизмдерін талдау изотермиялық жағдайда ішкі масса алмасу (5) теңдеуімен сипатталатындығын көрсетеді, мұндағы D — ішкі диффузияның белгілі бір коэффициенті.
Фик заңына сәйкес жүретін масса алмасу (бұл жағдайда массаның конвективті ағындары болмайды) масса өткізгіштік деп аталады. Бұл жағдайда w = 0 және (11) теңдеу масса өткізгіштіктің дифференциалдық теңдеуі пайда болады:
(12)

## Slide 14
:
Масса беруді есептеу үшін алдымен А. Н. Щукарев ұсынған Ньютон-Рихман заңының теңдеуіне ұқсас масса теңдеуі қолданылады.
(13)
мұндағы jin — масса беру кезіндегі масса ағынының тығыздығы; 𝛂м и 𝛂мр — тиісінше Концентрациялардың немесе парциалдық қысымдардың айырмашылығына жатқызылған масса беру коэффициенттері; «n» және «0» индекстері тиісті мәндер шекара қабатынан тыс жерде және одан алыс жерде алынатынын көрсетеді.
3. Масса өткізгіштік, масса беру, масса алмасу.

## Slide 15
Масса беру коэффициентінің мәні көптеген факторларға, соның ішінде қоспа компоненттерінің қасиеттеріне, оның температурасы мен қысымына, сондай-ақ оның қозғалыс режимдеріне байланысты. Тұрақты режимде масса берумен шығарылатын массаның нақты ағымы қоспаның қабырға қабаты арқылы масса өткізгіштігімен берілетін ағынға тең болады. (13) және (5) формулалардың оң жақ бөліктерін теңестіре отырып, біз осы массалық теңдіктен массаның дифференциалдық теңдеуін аламыз (1 суретте):
(14)
онда екі белгісіз 𝛂м және 𝛒, бар болса және оны басқа масса алмасу дифференциалдық теңдеулерімен ғана шешуге болады.Егер масса алмасу өткізгіш қабырғамен бөлінген екі сұйық немесе газ тәрізді орта арасында жүрсе, онда мұндай процесс әдетте масса алмасу деп аталады (сурет 2).
3. Масса өткізгіштік, масса беру, масса алмасу.

## Slide 16
Мұнда қабырға ішінде масса өткізгіштік, ал сыртынан екі жағынан масса беру жүзеге асырылады. Масса беру кезінде материалдық тепе-теңдікті талдай отырып, шексіз тегіс қабырға үшін негізгі есептеу теңдеуін алу қиын емес:
(15)
мұндағы 𝛅 - қабырға қалыңдығы.
Сурет 2- Тегіс қабырға арқылы масса беру
Масса алмасу үшін берілген барлық теңдеулер жылу алмасу процестерін сипаттайтын теңдеулерге толығымен ұқсас, егер температура мен концентрация үшін бірдей белгілер енгізілсе, олардан айырмашылық байқалмайды. Дәл осындай ұқсастық гидромеханикалық процестерге қатысты да көрінеді, сондықтан үштік ұқсастық туралы айту әдеттегідей, осылайша материалдық әлемнің бірлігі туралы философиялық тұжырымдаманы баса көрсетеді.
3. Масса өткізгіштік, масса беру, масса алмасу.

## Slide 17
4. Идеал, нақты және ньютондық емес сұйықтықтар туралы ұғымдар
Идеал сұйықтық - бұл ішкі үйкеліс күштері жоқ, қысым мен температура өзгерген кезде көлемі өзгермейтін және жыртылуға мүлдем қарсы тұрмайтын сұйықтық. Осылайша, идеал сұйықтық- бұл нақты сұйықтықтың жеңілдетілген түрі. Идеал сұйықтық моделін қолдану гидравликалық есептерді шешуді айтарлықтай жеңілдетеді. Сонымен қатар, бұл сұйықтықты пайдалану нақты сұйықтық қозғалған кезде болатын процестердің объективті көрінісін алуға мүмкіндік бермейді. Сондықтан есептеулерде қажетті дәлдікке қол жеткізу үшін идеалды сұйықтық қолданылатын теңдеулерде түзету коэффициенттері бар.
Сұйықтықтардың идеалды және нақты болып бөлінуі, үйкеліс күштерінің мөлшері өте аз болса (басқа белсенді күштердің шамаларымен салыстырғанда) сұйықтықтың қозғалыс процесін сипаттауды айтарлықтай жеңілдетеді. Кейде мұндай жеңілдету сұйықтықтың бүкіл ағымы үшін мүмкін емес, тек оның кейбір аудандары үшін ғана қолданылады, бірақ бұл жағдайда ол сұйық ортаның қозғалысын сипаттау процесін айтарлықтай жеңілдетеді.

## Slide 18
Ньютондық емес сұйықтықтар деп Ньютонның ішкі үйкеліс заңына бағынбайтын сұйықтықтар деп аталады:
(16)
мұндағы  – динамикалық тұтқырлық деп аталатын пропорционалдылық коэффициенті, Па·с; du/dn - жылдамдық градиенті, яғни қабаттың жылдамдық векторларына тартылған n қалыпты бойынша u жылдамдығының қарапайым өзгерісі, с-1.
Мұндай сұйықтықтарға полимер, цемент, саз және әк ерітінділері, сапропельдер, бояулар, желімдер, көптеген қоспалары бар ағынды сулар және т. б.Мұндай сұйықтықтардың қозғалысы олардағы тангенс кернеулері белгілі бір мәнге жеткеннен кейін басталады. Бұл кернеулер бастапқы ығысу кернеулері деп аталады. Ньютондық емес сұйықтықта тангенс кернеуі Шведов-Бингам формуласы бойынша анықталады:
,
(17)
мұндағы τ0 – бастапқы ығысу кернеуі, Па;
μпл – Бингам (пластикалық) тұтқырлығы, Па∙с.
Әрбір ньютондық емес сұйықтық үшін τ0 және μпл мәндері әртүрлі.
4. Идеал, нақты және ньютондық емес сұйықтықтар туралы ұғымдар

## Slide 19
5. Сұйықтықтар мен газдарда әрекет ететін күштер
Сұйықтық пен газдың аққыштық қасиеті болғандықтан, олар тек көлемге немесе бетке үздіксіз бөлінетін күштерге әсер ете алады. Оларға массалық (көлемдік) және беттік күштер жатады. Сұйықтық пен газдың белгілі бір көлеміне қатысты бұл күштер сыртқы болып табылады.
Массалық күштер - сұйықтықтың немесе газдың массасына пропорционал күштер. Сұйықтық немесе газ біртекті болған кезде массалық күштер де көлемге пропорционалды болады. Массалық күштерге мыналар жатады: ауырлық күші және инерция күші.
Беттік күштер - сұйықтық немесе газ бетінде үздіксіз бөлінетін күштер. Бұл күштердің бетте біркелкі таралуы кезінде олар бетінің ауданына пропорционалды. Оларға үйкеліс күштері мен қысым күштері жатады.

## Slide 20
6. Гидродинамиканың негізгі түсініктері
Гидродинамика - қозғалатын сұйықтықтардың (сұйықтық ағындарының) заңдылықтарын зерттейтін гидравликаның (сұйықтық механикасының) саласы.
Сурет 3 - гидравликалық сұйықтық ағынының элементтері:а-бос беткі қабат; б-қысымды ағыны; в-қысымсыз ағын; г-ағын қысымдарының шоғыры; 1-ағын сызығы; қима
Сұйықтықтың барлық ағындары екі түрге бөлінеді (сурет. 3):
қысымды — бос беті жоқ;
қысымсыз – беткі қабаты бос.
Барлық ағындардың ортақ гидравликалық элементтері бар: ток сызықтары, кесінді, ағын, жылдамдық. Бос беткі қабат -бұл сұйықтық пен газдың шекарасы, оның қысымы әдетте атмосфералық қысымға тең (сурет. 3, а). Оның болуы немесе болмауы ағынның түрін анықтайды: қысымсыз немесе қысымды. Қысым ағындары, әдетте, су құбырларында байқалады (сурет. 3, б) - олар толық қимамен жұмыс істейді.

## Slide 21
Қысымсыз - кәрізде (сурет. 3, в) құбыр толтырылмаған кезде, ағын бос беткейге ие және құбырдың көлбеуіне байланысты ауырлық күшімен қозғалады.
Ток (ағын) сызығы- көлденең қимасы шексіз аз болатын қарапайым ағын ағыны. Ағын ағындардан тұрады (сурет. 3, г - 1).
Ағынның қимасының ауданы w (м2) - токтың сызықтарына перпендикуляр ағынның көлденең қимасы (суретті қараңыз. 3, г - 2).
6. Гидродинамиканың негізгі түсініктері
Сурет 3 - гидравликалық сұйықтық ағынының элементтері:а-бос беткі қабат; б-қысымды ағыны; в-қысымсыз ағын; г-ағын қысымдарының шоғыры; 1-ағын сызығы; қима

## Slide 22
Ағынның жылдамдығы q (немесе Q) - бұл ағынның қимасы арқылы t бірлігіне өтетін V0 сұйықтығының көлемі :
q = V0 /t. (18)
Шығынның өлшем бірлігі СИ м3/с, ал басқа жүйелерде: м3/сағ, м3/тәул, л/с.
Ағынның орташа жылдамдығы V (м/с) - Бұл ағын шығынын қима ауданына қатынасы:
V = q / w . (19)
Бұл жерден шығын:
q = V w . (20)
Ғимараттардың су құбыры мен кәріз желілеріндегі су ағындарының жылдамдығы әдетте шамамен 1 м/с құрайды.
6. Гидродинамиканың негізгі түсініктері

## Slide 23
7. Ағынның үздіксіздік теңдеуі
Ағынның үздіксіздігі теңдеуі массаның сақталу заңын көрсетеді: келу сұйықтығы мөлшері шығу сұйықтық мөлшеріне тең. Мысалы 4 суретте қысым құбырының кіріс және шығыс бөлімдеріндегі шығындаар тең: q1 = q2.
Сурет 4-Ағынның үздіксіздік теңдеуінің сызбасы
Q = Vw ескере отырып, біз ағынның үздіксіздік теңдеуін аламыз:
V1 w1 = V2 w2 . (22)
Осыдан шығу қимасының жылдамдығы:
V2 = V1 w1 /w2 , (23)
ол ағынның қимасының ауданына кері пропорционал өсетінін байқауға болады.
Жылдамдық пен аудан арасындағы мұндай кері байланыс үздіксіздік теңдеуінің маңызды салдары болып табылады және техникада қолданылады, мысалы, күшті және ұзақ қашықтықтағы су ағынын алу үшін өртті сөндіру кезінде.

## Slide 24
Сұйықтық ағынының материалдық тепе-теңдігі сұйықтықтың қозғалысы тұрақты болған жағдайда шығарылатын ағынның үздіксіздік теңдеулерімен көрінеді, яғни сұйықтық бөлшектерінің жылдамдығы уақыт өте келе өзгермейді:
– сұйықтықты жаппай тұтыну үшін G:
G = S1W1 = S2W2 = const (25)
или G = S1ω1ρ1 = S2ω2ρ2 = const, (26)
мұндағы S1 и S2 - қарастырылатын көлденең қималардың аудандары;
W1 и W2 – тиісті бөлімдердегі сұйықтықтың массалық жылдамдығы;
ω1 и ω2 – тиісті қималардың ауданына көлемдік шығыстардың қатынасына тең сұйықтықтың сызықтық жылдамдығы;
ρ1 и ρ2 – тиісті бөлімдердегі сұйықтықтың тығыздығы;-
сұйықтықтың көлемдік шығыны үшін V:
V = S1ω1 = S2ω2 = const. (27)
7. Ағынның үздіксіздік теңдеуі

## Slide 25
8. Идеал және нақты сұйықтықтардың қозғалыс теңдеулері
Идеал сұйықтықтың қозғалысын сипаттайтын векторлық формадағы Эйлер теңдеуін келесі түрде жазуға болады:
(28)
Бұл теңдеудің сол жағы - уақыт бойынша жылдамдық векторының маңызды туындысы-векторды білдіреді, оның координаталық осіндегі проекциялары уақыт бойынша жылдамдық векторының маңызды туындылары болып табылады.
(28) теңдеудегі терминдердің әрқайсысы тиісті күштің массалық тығыздығының мағынасына ие:
теңдеудің сол жағы – Инерция күшінің массалық тығыздығы (яғни үдеу);
оң жақтағы бірінші термин - сыртқы массалық күштің массалық тығыздығы;
оң жақтағы соңғы термин-қысым күшінің массалық тығыздығы.

## Slide 26
Үйкеліс тангенсінің кернеуі мен жылдамдық өрісінің сипаттамасы арасындағы байланыс үйкеліс тангенсінің кернеуі үшін Ньютон формуласымен сипатталады, ол үйкеліс тангенсінің бойлық жылдамдық компонентінің көлденең градиентіне пропорционал екенін айтады:
, (29)
мұндағы пропорционалдылық коэффициенті μ (Па∙с) сұйықтықтың динамикалық тұтқырлық коэффициенті деп аталады және оның физикалық сипаттамасы болып табылады.Газдар үшін бұл мән температура мен қысымға, ал тамшы сұйықтықтар үшін — тек температураға байланысты.
Ньютон формуласынан у бағытындағы импульс ағынының тығыздығы (яғни, үйкелістің тангенс кернеуі τ) импульстің көлемдік тығыздығының градиентіне пропорционалды.
Тиісті зат ағынының тығыздығы (импульс, жылу, қоспаның массасы) мен осы заттың көлемдік тығыздығының градиенті арасындағы пропорционалдылық коэффициенттері тиісті тасымалдау процесінің қарқындылығын сипаттайды және молекулалық тасымалдау коэффициенттері деп аталады.
8. Идеал және нақты сұйықтықтардың қозғалыс теңдеулері

## Slide 27
Сығылмайтын нақты сұйықтықтың қозғалысын сипаттау үшін Навье-Стокс теңдеулері қолданылады:
(30)
Навье-Стокс теңдеуі векторлық түрде:
(31)
мұндағы-ішкі үйкелістің массалық күшінің векторы. Сығылатын нақты сұйықтық қозғалғанда Навье-Стокс теңдеуінің векторлық формасы пайда болады:
(32)
8. Идеал және нақты сұйықтықтардың қозғалыс теңдеулері

## Slide 28
9. Бернулли теңдеуі
Гидродинамикалық қысым H (m) — қозғалатын сұйықтықтың энергетикалық сипаттамасы. Гидравликадағы гидродинамикалық қысым ұғымы іргелі мәнге ие.Гидродинамикалық қысым H (сурет. 11) мынадай формула бойынша айқындалады: :
(33)
мұндағы z-геометриялық қысым (биіктік), м; hp — пьезометриялық қысым (биіктік), м; hV = V 2/(2g) — жылдамдық қысымы, м; V — ағынның жылдамдығы, м/c; g — еркін құлаудың үдеуі, м2/с.
Сурет 5-гидродинамикалық қысым ұғымының сызбасы: 1-пъезометр; 2-Пито түтігі
Гидродинамикалық қысым үш компоненттен тұрады. Қосымша hV шамасы кинетикалық энергияны — сұйықтықтың қозғалысын көрсетеді. Қалған мүшелер-потенциалдық энергия. Қысым 0-0 нөлдік көлденең жазықтықтан есептеледі (сурет-5) биіктігі бойынша метрмен. hV жылдамдық қысымының мәнін V арқылы есептеуге болады немесе пьезометр мен Пито түтігінің көмегімен сұйықтық деңгейінің айырмашылығын өлшеуге болады (сурет-5).
Пито түтігінің пьезометрден айырмашылығы, сұйықтыққа батырылған төменгі бөлік ағынның қозғалысына қарсы тұрады және қысымға ғана емес, жылдамдыққа да жауап береді.

## Slide 29
Айнымалы қиманың қысым құбырынан өтетін сұйықтық ағынын қарастырайық (сурет. 6). Бірінші бөлімде гидродинамикалық қысым H1 -ге тең. Ағынның қозғалысы кезінде сұйықтықтың ішкі үйкеліс күштерінің пайда болуына байланысты H1 қысымының бір бөлігі қайтымсыз жоғалады және екінші бөлімде қысым DH қысымының жоғалуы нәтижесінде H2-ге дейін азаяды.
Сурет 6-Бернулли теңдеуінің диаграммасы: 1-қысым сызығы;
2-пъезометриялық сызық
Сұйықтыққа арналған Бернулли теңдеуі:
H1 = H2 + DH , (34)
яғни, бұл теңдеу гидродинамикалық қысым арқылы көрсетілген және сұйықтық қозғалғанда энергияның сақталу заңын көрсететін (энергияның бір бөлігі ысырапқа айналады) ағынның қысымына қарай екі қимасы үшін көрсетілген. Яғни, сұйықтық қозғалған кезде H1 бастапқы бөліміндегі қысым H2 соңғы бөліміндегі қысымға және DH қысымының жоғалуына тең болады.
9. Бернулли теңдеуі

## Slide 30
10. Құбырлардағы сұйықтық қозғалысының режимдері
Гидравликалық есептеу кезінде, ең алдымен, анықталатын мәселе: бұл ағымда қандай қозғалыс режимі байқалады? Барлық ағындардың қозғалыс режимдері (қысым және қысымсыз) екі түрге бөлінеді (сурет. 7):
ламинарлы, яғни тыныш, параллель, төмен жылдамдықта;
турбулентті, яғни қарқынды, құйынды, жоғары жылдамдықпен.
Сурет 7 - Сұйықтың қозғалыс режимдерін және гитдравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау үшін формулаларды қолдану аймағын анықтауға арналған Рейнольдс санының шкаласы λ

## Slide 31
Режимнің түрін анықтау үшін Рейнольдс Ку санын есептеп, оны Reкр санымен салыстыру керек, Рейнольдс саны Re-формулалармен есептелген өлшемсіз мән:
- қысымды ағындар үшін
Re = Vd/n , (38)
мұндағы d-қысым құбырының ішкі диаметрі;
- қысымсыз ағындар үшін
Re = VR/n, (39)
мұндағы R-қысымсыз ағынның гидравликалық радиусы, м.
Рейнольдстың критикалық саны Reкр -бұл қозғалыс режимінің өзгеруі жүретін сан
қысымды ағындар үшін Reкр=2320.
қысымсыз ағындар үшін Reкр » 500.
Ағынның қозғалыс режимін Рейнольдс сандар шкаласы бойынша анықтауға болады (сурет-7). Рейнольдс критерийінің бір қозғалыс түрінің екіншісіне ауысуына сәйкес келетін мәні Рейнольдс критерийінің критикалық мәні деп аталады, ал тікелей құбырлар үшін Reкр. 2300. Re < 2300 кезінде түзу құбырлардағы сұйықтықтың қозғалысы тұрақты ламинарлы, Re > 2300 кезінде қозғалыс турбулентті, алайда ол Re > 10000 кезінде тұрақты турбулентті сипатқа ие болады. 2300-ден 10000-ға дейінгі мәндерде сұйықтықтың қозғалысы жеткілікті тұрақты емес, сондықтан бұл аймақ өтпелі (аралас) қозғалыс аймағы деп аталады.
10. Құбырлардағы сұйықтық қозғалысының режимдері

## Slide 32
11. Саңылаулардан сұйықтық пен газдардың ағуы
Гидравликалық соққы- қысым құбырларында пайда болатын импульсивті қысымның өзгеру құбылысы. Мысалы, егер сіз су шүмегін күрт жауып тастасаңыз (сурет 8) v жылдамдықпен қозғалатын су да күрт тоқтауға мәжбүр.
Алайда, қозғалатын сұйықтықтың инерциялық күштерінің болуына байланысты Кранның алдында Dp мәні бар қысымның жоғарылауы пайда болады, ол судағы vzv дыбыс жылдамдығымен кері бағытта тарала бастайды және құбырлардағы апаттарға әкелуі мүмкін. Гидравликалық соққы кезінде Dp (Па) мәнін Жуковский формуласы бойынша есептеуге болады:
Dp = r V Vзв , (40)
мұндағы r — сұйықтық тығыздығы, кг/м3; Vзв » 1000 м/с.
Сурет 8 - Гидравликалық соққының иллюстрациясы
Ғимараттардың су құбырында гидравликалық соққы қаншалықты қауіпті болуы мүмкін екенін мысалмен көрсетеміз. Судың орташа жылдамдығы кезінде V = 1 м/с, Егер сіз кранды бірден жауып тастасаңыз (сурет 8), құбырдағы қысым қауіпті мәнге көтерілуі мүмкін
Dp = 1000·1·1000 = 1 000 000 Па = 1 МПа = 100 м = 10 ат
максималды рұқсат етілген қысым 0,45 МПа-дан аспайды. Сондықтан крандардың дизайны гидравликалық соққыдан қорғау үшін баяу жабуды қамтамасыз етеді.

## Slide 33
Саңылаулар мен саптамалар гидравликасы
Саптама-бұл қысқа құбыр, әдетте ұзындығы 3-тен 4 d-ге дейін, сұйықтықтың ағып кету жағдайларын жақсартады. Мысалы, егер резервуардан су тесік пен саптама арқылы ағып кетсе (сурет 9) бірдей DH тереңдікте орналасқан және диаметрі тең, саптамада су шығыны тесікке қарағанда шамамен 30% көп болады.
Тесік немесе саптама үшін су шығыны формула бойынша анықталады
(41)
мұндағы μ0 -ағынның коэффициенті (дөңгелек тесік үшін μ0 = 0,62; саптама үшін μ0 = 0,82 );
ω-тесіктің немесе саптаманың көлденең қимасы;
ΔH-қысымның айырмашылығы (сурет 9).
Сур. 9. Тесіктер мен саптамалардан су шығуы: 1-тесік; 2-саптама
11. Саңылаулардан сұйықтық пен газдардың ағуы

## Slide 34
12. Сұйықтықтың жылжуы
Қысымды және пьезометриялық сызықтар
Қысым сызығы (сурет 10) ағын бойындағы қысымды графикалық түрде бейнелейді. Бұл сызықтың белгілерін Пито түтіктері немесе есептеу арқылы анықтауға болады. Қозғалыс кезінде ол әрдайым көлбеу болады, өйткені қысымның жоғалуы қайтымсыз процесс.
Пьезометриялық сызық (қысым сызығы) HV жылдамдық қысымынсыз ағын бойындағы қысымды графикалық түрде көрсетеді, сондықтан ол әрқашан қысым сызығынан төмен орналасады. Бұл сызықтың белгілері тікелей пьезометрлермен немесе қайта есептеумен манометрлермен тіркелуі мүмкін. Қысым сызығынан айырмашылығы, пьезометриялық-ағын бойымен төмендеуі немесе көтерілуі мүмкін (сурет 10).
Сурет 10 – Суағынды сорғы (насос): 1-Айдау құбыры; 2-саптама; 3-сору құбыры; 4-мойын; 5-бұру құбыры; 6-қысымды желі; 7-пьезометриялық желі

## Slide 35
Бернýлли теңдеуі:
(42)
z1 және z2 геометриялық биіктіктері жоқ, өйткені құбыр көлденең және олар Бернулли теңдеуінде кішірейеді. Осындай қысқа қашықтықта DH » 0 қысымының жоғалу мөлшері 1-ші жуықтауда ескерілмейді.
Теңдеудің оң жағында (42) hV ағынының энергиясының кинетикалық компоненті V2 жоғарылауына байланысты күрт жоғарылағандықтан, pизб2 саптамасынан кейін артық қысыммен байланысты потенциалдық компонент, керісінше, азаяды.
pизб2 қысымының мәнін осы теңдеуден білдіруге және сандық мәнді табуға болады. Егер pизб2 теріс болса, онда вакуум пайда болды (ағындағы толық қысым атмосферадан аз болды).
Соңғы жағдайда пьезометриялық сызық ағынның өзінен төмен түседі (10-сурет).Осылайша, саптамадан кейін жұмыс сұйықтығының ағынында төмен қысымды аймақ немесе тіпті вакуум пайда болады, бұл тасымалданатын сұйықтықтың сору құбыры 3 арқылы сорылуына әкеледі (суретті 10). Әрі қарай, екі сұйықтық 4 мойнында араластырылып, 5 ағызу құбыры арқылы тасымалданады. Су ағатын сорғылардың үйкелетін бөліктері жоқ, бұл орталықтан тепкіш механикалық сорғыларға қарағанда артықшылығы болып табылады. Олардың принципі бойынша вакуум жасау үшін эжекторлар, гидроэлеваторлар, сорғылар жұмыс істейді. Құрылыста металл беттерін сапалы бояу үшін бүріккіш пистолеттер қолданылады, онда Сығылған ауа компрессордан жұмыс сұйықтығының орнына қозғалады. Автомобиль карбюраторы бензин мен ауа қоспасын мөлшерлеу арқылы су ағынының сорғы принципі бойынша жұмыс істейді.
12. Сұйықтықтың жылжуы

## Slide 36
Өздігінен дайындалуға арналған сұрақтар, 1 бөлім
Масса алмасу процестерінің қарқындылығын қандай параметрлер сипаттайды?
Фика заңын жазыңыз. Табиғаттың қандай заңымен айқын ұқсастық байқалады?
Қандай масса алмасу процесі молекулалық диффузия деп аталады?
Қандай жағдайларда және неге термиялық диффузия пайда болады?
Бародиффузия қандай жағдайларда жүруі мүмкін?
Конвективті жылу алмасу және молекулалық диффузия болған кезде жылу ағынының тығыздығы қалай анықталады?
Диффузиялық шекара қабаты деп нені атайды?
Қандай масса алмасу процестері масса өткізгіштік деп аталады? Ол қандай денелерде пайда болуы мүмкін?
Масса өткізгіштіктің дифференциалдық теңдеуін жазыңыз. Қандай белгілі теңдеумен айқын ұқсастық байқалады?
Массалық процестер үшін шекаралық жағдайларды тұжырымдаңыз.
Массаның дифференциалдық теңдеуін жазыңыз.

## Slide 37
Идеал, нақты және ньютондық емес сұйықтықтар туралы айтыңыз. Мысалдар келтіріңіз.
Сұйықтықтар мен газдарда әрекет ететін күштердің сипаты.
Сұйықтықтар мен газдар ағындарының түрлері туралы айтып беріңіз.
Ағынның үздіксіздік теңдеуінің мәні неде?
Идеал және нақты сұйықтықтардың негізгі қозғалыс теңдеулерін атаңыз және сипаттаңыз.
Гидродинамикалық қысым және оның мәні.
Идеал және нақты сұйықтықтар үшін Бернулли теңдеуі. Оның энергетикалық және геометриялық мағынасын түсіндіріңіз.
Құбырлардағы сұйықтықтардың қандай режимдері сізге белгілі? Мысал келтіріңіз, олардың сипаттамасы.
Саңылаулар мен саптамалардан сұйықтықтар мен газдардың шығуы туралы айтып беріңіз.
Гидравликалық соққы дегеніміз не?
Су ағынының сорғысының мысалын қолдана отырып, ағындардағы сұйықтықтар мен газдардың қозғалыс сипаты туралы айтып беріңіз.
Өздігінен дайындалуға арналған сұрақтар, 2 бөлім

## Slide 38
Қолданылған әдебиеттер
1. Александров Н.Е., Богданов А.И. и др. Основы теории тепловых процессов и машин. Ч.1. / Под ред. Н.И. Прокопенко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
2. Прибытков И.А., Левицкий И.А. Теоретические основы теплотехники. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
3. Теплотехника металлургического производства. Т.1. Учебник для ВУЗов / Кривандин В.А., Артюнов В.А., Белоусов В.В., и др. – М.: МИСИС, 2002.
4. Теплотехника металлургического производства. Т.2. Учебник для ВУЗов / Кривандин В.А., Артюнов В.А., Белоусов В.В., и др. – М.: МИСИС, 2002.
5. Металлургическая теплотехника. Т.1. Учебник для ВУЗов / Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Мастрюков Б.С., и др. – М.: Металлургия, 1986.
6. Металлургическая теплотехника. Т.2. Учебник для ВУЗов / Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Мастрюков Б.С., и др. – М.: Металлургия, 1986.
7. Материалы сайта: https://studref.com/444680/tehnika/massoobmennye_protsessy